Lego Mindstorm NXT

Sensori

Per un livello di programmazione più avanzato e funzionale è indispensabile l’utilizzo dei sensori in dotazione all’NXT. Il set di base è incluso nel kit del robot, altri, come il sensore di temperatura, sono invece venduti separatamente.

Il set di base è composto da

- Sensore di pressione, ovvero un pulsante che rileva se premuto, urtato o rilasciato

- Sensore sonoro, cioè un microfono che viene utilizzato per misurare l’intensità dei suoni

- Sensore di luminosità, che rileva il livello di luce in una direzione. Comprende anche un led per l’illuminazione dell’oggetto

- Sensore ad ultrasuoni, utilizzato per misurare le distanze

I sensori sopraccennati si programmano attraverso l’utilizzo delle classi Button, Suond, LightSensor e UltasonicSensor.

Sensore di pressione:

La classe che gestisce questi pulsanti è Button. I principali metodi che si possono utilizzare su questo tipo di sensore sono

- loadSystemSettings(): restituisce il valore true se il pulsante è premuto

- waitForPress(): attende la pressione di un pulsante, restituendo il codice del          pulsante premuto (1: pulsante arancione; 2: freccia sinistra; 4: freccia destra; 8: uscita)

- readButtons():Restituisce il peso del pulsante premuto (premendo insieme il pulsante arancione più una freccia viene resituita la somma dei pesi dei singoli pulsanti: per esempio, la pressione contemporanea dei pulsanti arancione e freccia destra restituisce il valore 1 + 4 = 5)

- waitForPressAndRelease(): attende la pressione di un specifico tasto

Il listato che segue utilizza i metodi precedenti:

Sensore sonoro:

La classe che gestisce il microfono è SoundSensor, che può essere istanziata con una delle seguenti righe di codice:

SoundSensor sound = new SoundSensor(SensorPort.S1);

SoundSensor sound = new SoundSensor(SensorPort.S1, false);

I metodi a disposizione appartenenti a questa classe sono due:

- int readValue()

- setDBA(boolean dba)

Il listato che segue utilizza i metodi precedenti:

import javax.microedition.lcdui.Graphics;

import lejos.nxt.Button;

import lejos.nxt.SensorPort;

import lejos.nxt.SoundSensor;

import lejos.util.Delay;

public class SensoreIntSonora {

public static void main(String[] args) throws Exception {

Graphics g = new Graphics();

SoundSensor sound = new SoundSensor(SensorPort.S1);

int y=0;

while(!Button.ESCAPE.isDown()) {

g.setColor(1);

g.drawLine(0,  y,  ((int)(sound.readValue() /2)), y);

g.setColor(0);

y=(++y % 63);

g.drawLine(0, y, g.getWidth(), y);

Delay.msDelay(30);

}

}

}

Sensore di luminosità:

La classe che gestisce il microfono è LightSensor, che può essere istanziata con una delle seguenti righe di codice:

LightSensor ls = new LightSensor(SensorPort.S1);

LightSensor ls = new LightSensor(SensorPort.S1, false);

Sono due i principali metodi per la gestione di questo sensore:

- int readNormalizedValue()

- setFloodLight(boolean illuminazione)

Il listato che segue utilizza i metodi precedenti:

import lejos.nxt.Button;

import lejos.nxt.LCD;

import lejos.nxt.LightSensor;

import lejos.nxt.SensorPort;

public class SensoreLuminosità {

public static void main(String[] args) {

LightSensor ls = new LightSensor(SensorPort.S1, false);

while(!Button.ESCAPE.isDown()) {

LCD.drawString("Luce: "+ls.readNormalizedValue(), 0, 0);

}

}

}

Invece i metodi seguenti permettono di impostare un range ridotto di valori di luminosità

- calibrateHigh()

- calibrateLow()

- setHigh(int limiteSuperiore)

- setLow(int limiteInferiore)

- int getHigh()

- int getLow()

- int readValue()

Sensore a ultrasuoni:

La classe che gestisce il microfono è UltrasonicSensor, che può essere istanziata con la  seguente riga di codice:

UltrasonicSensor us = new UltrasonicSensor(SensorPort.S1);

Questo sensore può lavorare in tre differenti modalità

- Single shot ping ( il sensore emette un singolo ping

- Continuous shot ping ( il sensore emette ping in continuo (di default)

- Capture ( il sensore resta in ascolto di ultrasuoni emessi da altri sensori

Sono due i principali metodi per la gestione del sensore a ultrasuoni:

- int capture()

- int continuous()

- int getDistance()

- int getDistances(int [] dist)

- byte getMode()

- String getUnits()

- int off()

- int ping()

- int reset()

Esempio:

import lejos.nxt.Button;

import lejos.nxt.LCD;

import lejos.nxt.SensorPort;

import lejos.nxt.UltrasonicSensor;

public class SensoreUltrasuoni {

public static void main(String[] args) {

UltrasonicSensor us = new UltrasonicSensor(SensorPort.S1);

while(!Button.ESCAPE.isDown()) {

LCD.drawString("Distanza: "+ us.getDistance() + "cm ", 0, 0);

}

}

}